## Schalldämmhaube, Typ europ  24.__

für ein Hydraulikaggregat

- Schalldämmung 20-25 dB(A)

- Selbsttragendes Rahmengestell aus Quadratrohr

-     Gehäuse in zerlegbarer Elementbauweise mit Schnellspannverschlüssen

- Elemente aus Stahlblech mit Absorber gem. DIN 4102 gefüllt

einschliesslich Rieselschutz und Lochblech

- Schallgedämmte Motorzwangsbelüftung und Stauwärmeentlüftung

- Ventilator zur Unterstützung der Stauwärmeabführung,

ausgelegt für eine Wärmeverlustleistung von __kW

-     Durchbrüche für Saug-, Druck-, und Versorgungsleitungen

- Aufstellgrundrahmen mit Körperschalltrennung

- Verzinkte oder lackierte Ausführung in RAL ____

## Dienstleistungen gemäss Programmteil K12