## Schornstein-Kernabsorber, Typ europ  38.__

zum Einbau in den Schornstein

nach dem Absorptionsprinzip

- Material Edelstahl 1.4571

- Zylindrisches Gehäuse aus Lochblech mit An- und Abströmkegel

- Schottbleche und Tragrohr

- Innenabsorber gem. DIN 4102

- Rieselschutz aus Edelstahlgewebe

- Einhängekonstruktion mit Distanzhaltern

## Einfügungsdämpfung 11-14 dB(A)

## Zetawert ____

-     Gehäusedurchmesser ____ x EBL ____ mm

- Gewicht ____ kg

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12