## Körperschalltrennelemente, Typ europ  60.__

für Schallquellen als Unterlage

## Körperschalldämmung > 19 dB bei 50 Hz

## Körperschallisoliergrad > 85%

## Elementeanzahl ___ Stück

## Verzinktes Stahlblech mit Stabilisierungskante und seitlichem Anschlag

## Eingebauter Schwingungsisolierer

## Abmessung L ___ x B ___ x H 35 mm

## Gewicht der Schallquelle ____ kg

### Hinweise

- Aufbau nur auf ebenem Fussboden oder Fundament

- Nicht auf schwimmendem Estrich platzieren – Resonanzgefahr

- Anordnung der Elemente gemäss Positionsplan

# Dienstleistungen gemäss Programmteil K12