## Körperschalltrennende Gleitlager, Typ europ  64.50

für Abgasanlagen zur Unterstützung oder Abhängung

## -     Körperschallisoliergrad > 85%

## -     Belastung bis 5 kN

## Maximaler Gleitweg 100 mm

## Aufnahme für die Rohrleitung

## Gleitlager

## Integrierte Schwingungselemente

## Wandkonsole oder Galgenkonstruktion aus Profilstahl

## Körperschalltrennende Längsdämmbügel, Typ europ  63.30

für Heizkessel und andere Schwingungserreger

## -     Körperschalldämmung > 27 dB / 50 Hz

## -     Körperschallisoliergrad > 93%

## Abgekantete Lastverteilerschiene aus verzinktem Blech

-     Eingebaute Längsdämmbügel

## -     Belastung bis 3 kN /m

### Hinweise

- Lastverteilung vornehmen

-     Deckenbelastung prüfen

#### Dienstleistungen gemäss Programmteil K12